Tests de débits effectués entre 2 NanoStation M5

| Station | Point d’accès |
| --- | --- |
| Bande de fréquence 20/40 Mhz | Bande de fréquence 40 Mhz |
| Activation de AirMax |
| Puissance alimentation réduite -4dBm |
| Débit relevé 48 Mbits/s |
| Désactivation de AirMax |
| Débit relevé 75 Mbits/s |
| Activation de WDS |
| Débit relevé 50 Mbits/s |
| Puissance alimentation 14 dBm (maximum) |
| Débit relevé 115 Mbits/s |

Interprétation :

Pour assurer une meilleure liaison point à point entre ces 2 équipements, il faut  penser à désactiver les fonctionnalités AirMax et WDS et appliquer une puissance d’alimentation maximum.

Tests de débits effectués entre Mikrotik SXT 5HND

| Station brigde | Bridge |
| --- | --- |
| Bande de fréquence 20/40 Mhz |
| Fréquence fixée à 5180 Mhz |
| Débit relevé 29 Mbits/s |
| Station pseudobrigde | Bridge |
| Débit relevé 32 Mbits/s |

Interprétation :

On remarque un débit moyen de  de 30 Mbits/s loin des 100 Mbits observé entre la liaison radio des deux antennes nano station M5. A cause de la licence qui de niveau 3, nous n’avons pas pu les mettre en AP ce  qui explique les faibles débits observés.

Tests de débits effectués entre NanoStation M5 et Mikrotik SXT 5HND

| Station pseudobrigde | Point d’accès |
| --- | --- |
| Bande de fréquence 20/40 Mhz | Bande de fréquence 40 Mhz |
| Fréquence fixée à 5180 Mhz |
|  | Puissance alimentation réduite -4dBm |
| Débit relevé 54 Mbits/s |
|  | Puissance alimentation maximum 4dBm |
| Débit relevé 44 Mbits/s |
| Station pseudobrigde clone | Point d’accès |
| Débit relevé 39 Mbits/s |
| Station WDS | Point d’accès(avec WDS activé) |
| Débit relevé 42 Mbits/s |

Interprétation :

On remarque un débit moyen de  de 50 Mbits/s, ce débit est proche du débit théorique 54 Mbits/s  maximum que peut atteindre le wifi 802.11.a.